## Slide 1: Виды интернет подключений

## Slide 2
Для обеспечения доступа пользователей к сети Интернет операторы связи применяют различные виды и технологии интернет подключений.
Большинство существующих видов интернет подключений останутся актуальными в ближайшие 7-10 лет.
Для предоставления доступа пользователей к Интернету операторы связи применяют проводные (кабельные) и беспроводные виды интернет подключений и соответствующие им линии и каналы связи.

## Slide 3: Кабельные (проводные) подключения
Кабельные (проводные) подключения операторы, как правило, применяют для учреждений и жилищ (домов и квартир).
Кабельные виды подключения иногда называют "выделенная линия"

## Slide 4: К кабельным видам подключения относятся:
Подключение по телефонной линии — ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line - асимметричная цифровая абонентская линия) ;
Подключение по телевизионному кабелю DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specifications - технология передачи данных по сетям кабельного телевидения);
Подключение по Ethernet кабелю и протоколу ETTH (Ethernet To The Home — Ethernet до дома);
Подключение по оптоволоконному кабелю FTTB (Fiber to the Home — оптический кабель до квартиры или частного дома);
Подключение к пассивной оптоволоконной сети (GPON - технология).

## Slide 5: Подключение по технологии ADSL
Технология ADSL обеспечивает соединения пользователя и телефонной станции, при котором значительно расширяется частотный диапазон используемый телефонной кабельной сети. Это позволяет обеспечить более высокую скорость интернет-доступа.
Наиболее известной является технология ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line - асимметричная цифровая абонентская линия). Особенность ADSL "асимметричность". Скорость передачи данных к пользователю значительно превышает скорость передачи данных от пользователя. Это учитывает особенность сети Интернет, в соответствии с которой информационный поток от сети к пользователю, содержащий программы, графику, звук и видео, существенно превышает информационный поток от пользователя.
Скорость передачи данных к пользователю в ADSL обычно от 1,5 Мбит/с до 8 Мбит/с. Скорость передачи данных от пользователя от 64 Кбит/с до 1,5 Мбит/с. Для подключения применяются ADSL-модемы, которые устанавливаются у абонента и подключаются к телефонной сети. Сегодня эта технология физически устарела.

## Slide 6: Подключение по телевизионному кабелю (DOCSIS)
Технология Data Over Cable Service Interface Specifications (DOCSIS) обеспечивает передачу данных по сетям кабельного телевидения по телевизионному коаксиальному кабелю.
Кабель вводится в жилище, где с помощью разветвителя сигнал распределяется на телевизионный и на данные. Данные поступает на кабельный модем, а из него в домашний Wi-Fi маршрутизатор (роутер). Существуют DOCSIS модемы с интегрированными роутерами. Современное оборудование DOCSIS позволяет получать скорость интернета до 300 Мбит/сек.

## Slide 7: Подключение по телевизионному кабелю (DOCSIS)

## Slide 8: Подключение по Ethernet кабелю (ETTH)
Технология ETTH (англ. Ethernet To The Home — Ethernet до дома) — один из способов подключения к сети Интернет по Ethernet и Fast Ethernet протоколам.
При технологии ETTH оптический кабель прокладывается до каждого дома, подъезда или группы частных домов, где подключается к WAN-интерфейсу коммутатора, предназначенного для обслуживания группы абонентов. К интерфейсам LAN этого коммутатора подключаются абонентские линии, проложенные в каждый индивидуальный дом или квартиру. Для абонентских линий используются медные кабели, часто называемые "витой парой" обычно пятой или шестой категории (Cat5, Cat5e, Cat6) к которым подключаются корпоративные или домашние маршрутизаторы. К домашним роутерам непосредственно или через коммутаторы с использованием проводных или беспроводных соединений подключаются конечные пользователи.
Скорость подключения составляет от 100 Мбит/с до 1000 Мбит/c.

## Slide 9: Подключение по Ethernet кабелю (ETTH)

## Slide 10: Подключение по оптоволоконному кабелю (FTTх)
Технология FTTх (Fiber To The X— оптическое волокно до точки X). Это общий термин для любой широкополосной сети передачи данных, использующей волоконно-оптический кабель для всей или части абонентской линии.
Термин FTTх является собирательным и охватывает несколько конфигураций начиная от FTTN (до узла) и заканчивая FTTD (до рабочего стола). Предоставление доступа для частных пользователей обычно производится с использованием:
FTTB (Fiber to the Building) — оптический кабель доходит до технического помещения здания с подключением каждого жилища при помощи корпоративных или домашних роутеров и коммутаторов. Пользователи подключаются к роутерам и коммутаторам с использованием проводных или беспроводных соединений.
FTTH (Fiber to the Home) — оптический кабель до квартиры или частного дома. Кабель доводится до коммуникационной коробки, а затем услуги оператора предоставляются посредством технологии PON и PPPoE посредством FTTH-сетей.
Предельная из возможных скоростей — 1 Гб/с. Широкая полоса систем FTTх обеспечивает предоставление большого числа новых услуг.

## Slide 11: Подключение через пассивные оптоволоконные сети (GPON)
Технология GPON предполагает использование оптоволоконных линий не только на магистральном уровне, но и на уровне «последней мили». Наиболее распространена технология GPON. В дом и квартиру к абоненту проводится не медный кабель, а оптоволоконный. Соответственно абоненту предоставляется весь ресурс оптического кабеля.
Слово «пассивная» в названии технологии обозначает отсутствие активных, т.е. энергопотребляющих компонентов.
Для подключения абоненту в квартире или индивидуальном доме устанавливается GPON терминал - ONT (Optical Network Terminal), который, как правило, имеет вcтроенную Wi-Fi точку доступа и обеспечивает возможность подключения домашних устройств с использованием как оптического кабеля, так и Ethernet кабеля "витая пара".

## Slide 12: Подключение через пассивные оптоволоконные сети (GPON)

## Slide 13: Беспроводное подключение
Беспроводное подключение к сети Интернет операторами применяется для предоставления услуг мобильным или удалённым от проводных сетей пользователей.

## Slide 14: Виды беспроводных интернет подключений
GPRS, 3G;
WiMAX и LTE;
Wi-Fi;
Спутниковая связь VSAT (Very Small Aperture Terminal).

## Slide 15: GPRS
Первой массовой технологией подключения беспроводных мобильных абонентов к Интернету стала "пакетная радиосвязь общего пользования" - General Packet Radio Service — GPRS.
По сути GPRS - это надстройка над технологией мобильной связи GSM для передачи данных. GPRS не позволяла обеспечить высокие скорости, ограничивая сервисы в городах типовой скоростью в пределах 50-100 кбит/с., что недостаточно для качественной передачи мультимедийного контента.

## Slide 16: 3G (UMTS / HSPA)
Технологии мобильной связи 3G, сменившие GPRS, определены пятью стандартами. Наибольшее распространение получили два из них:
UMTS с надстройкой HSPA (или W-CDMA);
CDMA2000
В их основе лежит технология множественного доступа с кодовым разделением каналов - CDMA (Code Division Multiple Access).
Технология 3G способна обеспечить подключение беспроводных мобильных абонентов со скоростью в пределах 40-60 Мбит/с. Однако следует понимать, что эта скорость делится между всеми абонентами, подключенными к базовой станции.

## Slide 17: Технологии WiMAX и LTE (4 G)
Беспроводные 4G технологии WiMAX (IEEE802.16) и LTE относят к четвёртому поколению мобильной связи. Стандарт IEEE802.16 (WiMAX) появился раньше LTE.
Беспроводные подключения к Интернету по технологии 4G обеспечивают скорость передачи данных более 100 Мбит/с для мобильных и 1 Гбит/с для стационарных абонентов.
В Республике Беларусь первая опытная 4G беспроводная сеть со стационарными абонентами была построена в Бресте в 2006 году.
Основой сетей 3G и 4G являются ядро сети, коммутаторы и базовые станции (БС).

## Slide 18: Технология Wi-Fi
Wi-Fi это технология беспроводной связи в локальных сетях (LAN) с применением устройств семейства стандартов IEEE802.11, прошедшими тестирование Wi-Fi Alliance
Wi-Fi Alliance - объединение крупнейших производителей беспроводных устройств стандартов IEEE 802.11Wi-Fi

## Slide 19: Технология Wi-Fi
Большинство современных жилищ и публичных мест оборудовано Wi-Fi точками доступа с использованием одного из перечисленных выше проводных видов подключения к Интернету.
Подавляющее большинство современных устройств — телевизоры, смартфоны, ноутбуки, настольные ПК и множество других также имеют встроенные Wi-Fi модули. Эти модули позволяют пользователям устройств подключаться к Интернету через точки доступа на удалении нескольких десятков метров от них.
Для современных спецификаций Wi-Fi скорость передачи данных доходит до 7 гигабит в секунду при использовании устройств стандарта IEEE 802.11ac и 11 гигабит в секунду для устройств стандарта IEEE 802.11aх.

## Slide 20: Технология Wi-Fi
Основой Wi-Fi сетей являются точки доступа стандартов IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, обеспечивающие требуемые зоны покрытия и управляющие ими Wi-Fi контроллеры.
Точки доступа и контроллеры объединёны в сеть с помощью кабельной инфраструктуры или технологии MESH, позволяющей точкам доступа передавать данные между собой по радио.

## Slide 21: Подключения с использованием спутниковых технологий
Основой спутниковых VSAT сетей являются спутники связи, находящиеся на геостациона́рной орби́те (ГСО) и наземные станции спутниковой связи - "хабы".
Подключение производится с использованием стационарного или мобильного спутникового модема - VSAT-терминала с ориентированной на спутник узконаправленной антенной.
Технология VSAT даёт возможность доступа к сети Интернет в любой точке планеты, даже там где отсутствуют проводные и беспроводные сети связи.

## Slide 22: Заключение
В настоящее время для подключения к сети Интернет операторы не ограничиваются использованием одной технологии, одного конкретного типа сетей и линий связи.
Каждый из нас, подключаясь к Всемирной сети, часто даже не предполагает, какие технологии подключения при этом используются и по каким каналам связи, проводным или беспроводным, мы отправляем и получаем информацию.